## Slide 1
淮安电测大数据指标定义
制作人:朱聪 2020/03/06 V1.0.0.0

## Slide 2
三色灯定义
绿灯常亮定义:
机台正常生产时，三色灯为绿灯常亮状态。
黄灯闪烁定义:
机台发生需要工程师处理的报警(机器故障)时，三色灯为黄灯闪烁状态。
红灯常亮定义:
机台安全门被打开时，三色灯为红灯常亮状态。
绿灯闪烁定义:
机台待料时，三色灯为绿灯闪烁状态。
黄灯常亮定义:
机台发生需要操作员处理的提示(换盘、上下料、缺膜等)时，三色灯为黄灯常亮状态。
只有黄灯闪烁时的报警需要上传到HA_F4_DATA_ALARM表，此类报警将直接影响妥善率、达成率。

## Slide 3
电测大数据指标定义
妥善率定义:
妥善率=(总时长-黄灯闪烁时长-红灯常亮时长)/总时长*100，结果保留1位小数。
报警率定义:
报警率=报警次数/测试总数*100，结果保留1位小数。
当前达成率定义:
达成率=测试PASS数/[(总时长-绿灯闪烁时长-黄灯常亮时长)*(3600/CT)]*100，总时长单位为H，结果保留1位小数。
直通率定义:
直通率=测试PASS数/测试总数*100，结果保留1位小数。
三色灯信号定义:
三色灯信号与机台上方三色灯一致。
测试NG项目定义:
非样本模式下，测试FAIL时上传FAIL详细信息。
报警明细定义:
机台每发生一次报警(黄灯闪烁)，上传一次报警详细信息。机台正常生产3分钟(绿灯常亮)后再上传新的报警！目的是为了避免故障时重复上传干扰数据！

## Slide 4
直通率
HA_F4_DATA_FPY表结构
数据库为Mysql，数据库名“dcdb”，IP“10.89.164.62”，用户名“dcu”，密码"dcudata"
作用：
统计各治具每班的生产数量、直通率。其中组别、轨别是串线机专用，其他机不需要填写。
要求：
1.由治具上位机负责上传数据
2.每班生成一条记录，每分钟更新一次
3.上传失败只标签提示，不能停机！上传成功，标签自动消失。
示例：
X1621,1,1,001,100,98,2,98.00,20200111_D

## Slide 5
测试NG项目
HA_F4_DATA_NGITEM表结构
作用：
统计电测FAIL数据
要求：
1.由治具上位机负责上传数据
2.每测试一个FAIL，插入一条
3.上传失败只标签提示，不能停机！上传成功，标签自动消失。
示例：
X1621,1,1,001,G5Y123456,OPEN,20200111,084215,ftp://10.89.164.153/FCT/FHAPNNH1/20190816N/YM57/*****.csv,20200111_D

## Slide 6
三色灯信号
HA_F4_LIGHT表结构
作用：
统计机台三色灯号
要求：
1.由上料机软件负责上传数据
2.每班生成一条数据，三色灯状态改变时，更新一次
3.在上传黄灯闪烁灯号的同时，需要上传当前机台报警项目
4.三色灯编号根据layout图，遵循从左到右、从上到下的原则，000、001、002…依次编号
5.机台编号用于标记具体的机台类型
6.上传失败只标签提示，不能停机！上传成功，标签自动消失。
示例：
X1621,056,2,20200111,164115,待料,20200111_D,94,48,53,14,15,1,1,SLJ_02

## Slide 7
报警明細
HA_F4_DATA_ALARM表结构
作用：
统计机台报警，即机台处于黄灯闪烁时所报的警告！
要求：
1.由上料机软件负责上传数据
2.每发生一次报警，插入一条
3.上传失败只标签提示，不能停机！上传成功，标签自动消失。
示例：
X1621,1,1,001,取料失败,20200111,085010,20200111,085310,3,20200111_D