## Slide 1
淮安电测大数据指标定义
制作人:朱聪 2020/03/06 V1.0.0.0

## Slide 2
三色灯定义
绿灯常亮定义:
机台正常生产时，三色灯为绿灯常亮状态。
黄灯闪烁定义:
机台发生需要工程师处理的报警(机器故障)时，三色灯为黄灯闪烁状态。
红灯常亮定义:
机台安全门被打开时，三色灯为红灯常亮状态。
绿灯闪烁定义:
机台待料时，三色灯为绿灯闪烁状态。
黄灯常亮定义:
机台发生需要操作员处理的提示(换盘、上下料、缺膜等)时，三色灯为黄灯常亮状态。
只有黄灯闪烁时的报警需要上传到HA_F4_DATA_ALARM表，此类报警将直接影响妥善率、达成率。

## Slide 3
电测大数据指标定义
妥善率定义:
妥善率=(总时长-黄灯闪烁时长-红灯常亮时长)/总时长*100，结果保留1位小数。
报警率定义:
报警率=报警次数/测试总数*100，结果保留1位小数。
当前达成率定义:
达成率=测试PASS数/[(总时长-绿灯闪烁时长-黄灯常亮时长)*(3600/CT)]*100，总时长单位为H，结果保留1位小数。
直通率定义:
直通率=测试PASS数/测试总数*100，结果保留1位小数。
三色灯信号定义:
三色灯信号与机台上方三色灯一致。
测试NG项目定义:
非样本模式下，测试FAIL时上传FAIL详细信息。
报警明细定义:
机台每发生一次报警(黄灯闪烁)，上传一次报警详细信息。机台正常生产3分钟(绿灯常亮)后再上传新的报警！目的是为了避免故障时重复上传干扰数据！

## Slide 4
直通率
HA_F4_DATA_FPY表结构
数据库为Mysql，数据库名“dcdb”，IP“10.89.164.62”，用户名“dcu”，密码"dcudata"
作用：
统计各治具每班的生产数量、直通率。其中组别、轨别是串线机专用，其他机不需要填写。
要求：
1.由治具上位机负责上传数据。
2.每班生成一条记录，每分钟更新一次。
3.上传失败只标签提示，不能停机！上传成功，标签自动消失。
示例：
X1621,1,1,001,100,98,2,98.00,20200111_D

## Slide 5
测试NG项目
HA_F4_DATA_NGITEM表结构
作用：
统计电测FAIL数据。
要求：
1.由治具上位机负责上传数据。
2.每测试一个FAIL，插入一条。
3.上传失败只标签提示，不能停机！上传成功，标签自动消失。
示例：
X1621,1,1,001,G5Y123456,OPEN,20200111,084215,ftp://10.89.164.153/FCT/FHAPNNH1/20190816N/YM57/*****.csv,20200111_D

## Slide 6
三色灯信号
HA_F4_LIGHT表结构
作用：
统计机台三色灯号。
要求：
1.由上料机软件负责上传数据。
2.每班生成一条数据。三色灯信号改变时更新一次，不改变时1分钟更新一次。
3.在上传黄灯闪烁灯号的同时，需要上传当前机台报警项目。
4.三色灯编号根据layout图，遵循从左到右、从上到下的原则，000、001、002…依次编号。
5.机台编号用于标记具体的机台类型。
6.上传失败只标签提示，不能停机！上传成功，标签自动消失。
示例：
X1621,056,2,20200111,164115,待料,20200111_D,94,48,53,14,15,1,1,SLJ_02

## Slide 7
报警明細
HA_F4_DATA_ALARM表结构
作用：
统计机台报警，即机台处于黄灯闪烁时所报的警告！
要求：
1.由上料机软件负责上传数据。
2.每发生一次报警，插入一条。
3.上传失败只标签提示，不能停机！上传成功，标签自动消失。
4.所有报警都要求繁体输入，半角标点符号。
5.报警信息需要精简、归类，专业术语用通用语言表达。
示例：
X1621,1,1,001,取料失败,20200111,085010,20200111,085310,3,20200111_D

## Slide 8
PLC电池电量要足够。
总时长的计算逻辑。当班清零时间为8点或20点，如果没有开机，需要在开机时清零，并设置标记位。
现场人员需要及时将灯号复位成绿灯常亮或闪烁。
闪烁灯号需要高低位都要计算。
优先级红灯>绿灯闪烁>黄灯闪烁>黄灯>绿灯。同一时间只能有一种灯号。
从报警开始到报警解除且正常生产3分钟，中间的其他报警全部忽略、不上传、不统计、不记录历史报警，只可以显示在界面上。
多家设备配合时，自家设备不故障时，只能亮黄灯。
补充